## Slide 1
Analyse, Modélisation et Expérimentation des Systèmes Asservis
Cycle 2
PTSI
Synthèse de TP – Découverte de la modélisation Multiphysique Cheville du robot NAO
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
E
Grandeur physique | 1 – Angle (°) | 2 – Tension (V) | 3 – Tension (V)
 | 4 – Couple (Nm) | 5 – Fréq rotat° (rad.s-1) | 6 – Angle °
Commentaires | A – Signaux d’entrée | B – Pilotage du roulis | C – Capteur
 | D – Modéliser le frottement | E – Train d’engrenages | F – Afficheur
F
Différences Modèle - réel
Synthèse 1
Synthèse 2 et 3 – Entrée échelon
Temps (s)
Position (°)
Échelon | 10 | 20 | 10 | 10 | 10
Kp | 400 | 400 | 400 | 1000 | 1500
Écart statique | Modèle : 0,5° | 0,4° |  | 0,03° | 0,085°
 | Réel : 0,8° - 1° | 1,09° - 0,41° |  | 0,28 – 0,35 | 0/Instable
Temps de réponse à 5% | Mod.: 0,044 s | 0,055 s |  | 0,052 | 0,047
 | Réel : 0,075 à 0,09 | 0,09 à 0,12 |  | 0,175 à 0,225 | 0,28 s à 0,50s
Dépassement |  |  |  |  | 
Temps de montée |  |  |  |  | 
Temps (s)
Position (°)
Synthèse 2 et 3 –Bilan
Synthèse 4 -Rampe
Synthèse 5 – Entrée sinusoïdale
Influence de la valeur de l’entrée :
Influence du gain Kp
Différence modèle - réel
Détermination de l’erreur de trainage
Détermination du facteur d’amplification (gain)
Détermination du déphasage
L’amplitude de l’échelon n’a pas d’influence sur les performances du systèmes… tant qu’on reste dans certaines limites d’utilisation…
Augmentation de Kp permet d’augmenter la précision.
En dessous d’un certain Kp tr5% diminue, au-delà d’un certain Kp tr5% augmente.
Globalement la cheville réelle est moins précise et moins rapide.